Realizační dokumentace

 Podzemní úložný prostor P.U.P. SKLÍPEK

1. Modul bude na konkrétní stanoviště dovezen jako jeden celek.
2. Před samotným uložením modulu je potřeba připravit výkop. Výkop je nutno zajistit proti spadu zeminy.
3. Výkop musí být zabezpečen proti pádu do něj.
4. Na dno připraveného výkopu vylejeme monolitickou železobetonovou základovou desku o půdorysných rozměrech 2500 x 2500 mm a tloušťku 180mm. Základová deska bude vyztužena kari sítěmi o průměru 8/150/150 u obou povrchů.
5. Vnitřní prostor P.U.P. Bude před betonáží stěn vnější obálky rozepřen pomocí dřevěných vzpěr. U všech budou umístěny dva podélné dřevěné nosníky 80/80 mm, které budou lícovat povrch stěn po celé jejich délce. Umístění nosníků bude provedeno ve výšce 50 mm a 1100 mm. Tyto nosníky budou rozepřeny pomocí horizontálních dřevěných rozpěr 80/80 mm, umístěných zhruba ve štvrtinách délek nosníků a rozepřeny k protější stěně (nosníku). Teprve poté je možno vybetonovat stěny obálky. Z důvodu dynamických zatížení při zasypávání je proto nutné strop rovnoměrně podepřít pomocí 4 ks stojek a jednoho roznášejícího dřevěného nosníku ve vrcholu klenby. Maximální přípusná výška zásypu sklepa je stanovena na 400 mm (lokálně 500 mm ve vrcholu klenby). Po skončení zasypání mohou být tyto vzpěry odstraněny.
6. Betonáž všech stěn musí probíhat současně rychlostí betonáže max 1,1m/h výšky, ať nedochází k nerovnoměrnému přitěžování plastových stěn. Tloušťka betonových stěn je stanovena na min 150 mm. Stěny budou vyztuženy svislou vázanou armovací výztuží průměr 8 á 150 mm u vnitřního povrchu stěny, rozdělovací výztuž průměr 8 á 150 mm. U vnějšího povrchu stěny budou použita kari síta průměr 8/150/150. Všechny rohy budou vyztuženy armovací výztuží ve tvaru „L“ průměr 8 á 150 mm dl. 700/700 mm u obou povrchů, přivázáno k výztuží stěn. Pro stěny bude v základové desce připravena startovací výztuž ve tvaru U dl. 300 mm. Zadní stěna ŽB obálky bude v délce 800 mm ve středové části betonována až do výšky 2000 mm. Odstojkování a odstranění vzpěr vnitřního prostoru může být provedeno až po dostatečném zatvrdnutí betonové směsi – min 10 dní. Plastový skelet se může mírně deformovat vlivem zatížení a teplotními výkyvy.
7. Beton musí odpovídat normám ČSN EN 206+A1. Před betonáží se podklad smočí vodou tak, aby na dně nezůstali kaluže. Klimatické podmínky betonáže: Min teplota +5 st C , maximální teplota do 25 st C.
Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován zákon 350/2012 Sb. Vedení stavby bude prováděno v souladu s ustanovením stavebního zákona.
1. Stavba, jednotlivé konstrukce budou realizovány podle realizační dokumentace.
2. Pro konkrétní provedení konstrukce je nutné provést revizi a ověření, zda reálné základové podmínky na staveništi odpovídají předpokládaným (hladina spodní vody, třída zeminy, vzdálenost od okolních objektů).
3. Ukládka kozervativně počítá se zeminou třídy F8 a není počítáno s působením spodní vody.
4. Úprava betonové části PUP.Vnitřní část je možná opatřit betonovou stěrko s armovacím drátem.
5. Závěrečné zemní práce jsou možné až po úplném uzrání betonu. Vrchní část modulu opatříme nopovou folií. Zeminu není možné udusávat zhutňovacími stroji!
6. Hotový modul není pochozí a ani pojízdný.
7. Plastový sklep PUP není k instalaci v místech výskytu spodní vody. Statiku produktu zajišťuje obetonování produktu ze všech stran, nikoliv konstrukce produktu samotná. Zároveň se nedoporučuje instalace produktů k obetonování v blízkosti vytékajících vodních zdrojů, které by mohly lokálně nahrazovat spodní vodu v podloží.